УТВЕРЖДЕНО:

Директор ООО «_________»

«___»______________ ______ г.

ИНСТРУКЦИЯ №07/15ОТ
по охране труда для техника по монтажу, наладке и обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

I. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция определяет безопасные методы профилактики и проверки охранно-пожарной сигнализации, а также технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность этих работ на объектах.

1.2. На всех станционных объектах должна быть задействована система ОПС. Выключение ОПС допускается лишь при проведении профилактических работ.

1.3. Проверка работоспособности системы ОПС на объектах проводится согласно рекомендациям завода-изготовителя дымовых извещателей и распоряжениям руководства предприятия.

1.4. Результаты проверки работоспособности ОПС фиксируются в специальном журнале.
1.5. В случае проведения работ по профилактике и проверке с использованием специального источника дыма и без высот эту работу может производить по распоряжению один работник с группой по электробезопасности не ниже IV. В специальных случаях эти работы производятся по распоряжению в составе бригады не менее 2-х человек, из которых производитель имеет группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные - не ниже III.

1.6. К измерениям допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные безопасным методам работы и сдавшие экзамены в соответствии с действующим Положением о порядке обучения и проверке знаний по охране труда руководителей, специалистов и рабочих предприятий, учреждений и организаций связи.

1.7. Каждый работник должен быть предупрежден о необходимости соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. Запрещается употреблять, а также находиться на рабочем месте, территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Курить разрешается только в специально установленных местах.

1.8. При профилактике и проверке ОПС могут возникнуть опасные и вредные для жизни и здоровья производственные факторы:

- опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- падение персонала с высоты при работах на стремянках.

1.9. В соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи каждый работник должен быть обеспечен костюмом или комбинезоном хлопчатобумажным, перчатками хлопчатобумажными.

1.10. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно извещает непосредственного руководителя.

1.11. Работник обязан знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.12. Выполнять только ту работу, которая определена инструкцией.

1.13. Каждый работник обязан знать и соблюдать правила личной гигиены.
За невыполнение настоящей инструкции виновные несут ответственность согласно Правилам внутреннего трудового распорядка и действующему законодательству.

2. Требования безопасности перед началом работ

2.1. Перед началом работы работник должен надеть спецодежду, приготовить средства индивидуальной защиты (очки, респиратор, предохранительный пояс).

Подготовить и осмотреть свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходов.

Убедится в исправности лестниц, лесов, подмостей.

2.2. Выключить электропитание усилителей на силовом щите.

2.3. На выключателях и рубильниках, с помощью которых снимается напряжение, вывесить запрещающие плакаты.

2.4. Убедиться в отсутствии напряжения.

2.5. Укомплектовать рабочее место приспособлениями и рабочим инструментом с изолирующими рукоятками.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Прежде чем приступить к работе с ручным инструментом, необходимо убедиться в его исправности.

3.2. При производстве работ на объемных блоках их необходимо располагать на специально оборудованном столе (тележке).

3.3. Вынимать блоки, присоединять их удлинительными шлангами разрешается только при выключенном напряжении питания.

Удлинительные шланги должны иметь штыревой и гнездовой разъемы, выполненные так, чтобы после их подключения отсутствовала возможность прикосновения к открытым токоведущим частям.

3.4. При выполнении работ на высоте более 1,3 м при невозможности или нецелесообразности устройства лесов и настилов (с не огражденной площадкой) рабочие должны пользоваться предохранительными поясами.

Работу с приставных лестниц и лестниц-стремянок можно производить только до высоты 4 м, т.е. когда ступни рабочего находятся на ступеньке, расположенной не выше 4-х метров от уровня пола или другой опорной поверхности. Необходимо использовать стремянки, соответствующие требованиям технического надзора.

При выполнении верхолазных работ (работы, которые выполняются на высоте более 5 м от поверхности грунта, перекрытий или рабочего настила) рабочие должны пользоваться предохранительными поясами.

3.5. Снимать защитные кожухи с разъемов блоков можно только при выключенном напряжении питания на этот блок.

4. Требования безопасности по окончании работ.

4.1. Убрать рабочее место.

4.2. Восстановить рабочую схему системы ОПС.

4.3. Произвести работы по включению оборудования в обратном порядке, указанным в п.2.2. - 2.4. настоящей инструкции.

4.4. Произвести проверочные работы:

-включить усилители;

-произвести проверку прохождения сигналов "пожар" при поднесении к дымовому датчику функционирующего источника дыма;

-проверить прохождение сигнала "тревога" при открывании входной двери станции;

-отключить один из дымовых датчиков и проверить прохождение сигнала "пожар";

-произвести работы, указанные в пп. 4.4., при выключенных усилителях и включая их поочередно;

-результаты проверки работоспособности системы ОПС оформить в соответствующем журнале. 
4.5. Сделать записи о проделанной работе в журнале осмотра станции.

4.6. Спецодежду нужно убрать в специально отведенное место.

4.7. Необходимо вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. Возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- короткое замыкание, понижение или пропадание напряжения в сети и т. п., что может привести к возникновению пожара;

- короткое замыкание в сети питания электроинструмента с возможным дальнейшим загоранием электропроводки;

- повреждение скрытой электропроводки с возможным коротким замыканием и загоранием;
- повреждение скрытых трубопроводов с возможным выбросом опасных жидкостей, паров, газов;

- стихийной бедствие и другие аварии.

Могут иметь место такие несчастные случаи:

- поражение работника электрическим током;

- ранение работника;

- ожоги работника.

- падение работника.

5.2. Каждый работник, первым выявивший угрозу возникновения аварийной ситуации, должен немедленно прекратить работу и подать команду «СТОП». Команду «СТОП», поданную любым работником, должны немедленно выполнять все работники, услышавшие ее.

5.3. Об угрозе возникновения или о возникновении аварийной ситуации работник обязан немедленно сообщить руководителю работ, диспетчеру предприятия, начальнику участка.

5.4. При угрозе возникновения или возникновении других аварийных ситуаций действовать в соответствии со своими обязанностями согласно «Плана ликвидации аварий».

5.5. При работе на стремянках и переносных лестницах с использованием ручного инструмента в аварийных ситуациях действовать согласно правилам безопасности при работе с соответствующим инструментом.

5.6. Во всех случаях запрещается спрыгивать с лестницы, стремянки с высоты более 1,5 м.

5.7. При несчастном случае к потерпевшему вызвать врача, а до его прибытия оказать потерпевшему первую помощь.

5.8. При возникновении короткого замыкания в сети питания электроинструмента или другого электрооборудования немедленно отключить указанное электрооборудование и прекратить проводимую работу до устранения повреждения.

5.9. При загорании электроустановки, электропроводки немедленно прекратить работу, отключить питание оборудования о пожаре сообщить в пожарную охрану и приступить к тушению пожара, используя углекислотные огнетушители.

5.10. При поражении работника электротоком необходимо его освободить от воздействия электротока, отключить электросеть и освободить его от соприкосновения с токоведущими частями, используя при этом диэлектрические средства защиты.

5.11. При поражении работника опасными, ядовитыми жидкостями, парами, газами необходимо вывести пострадавшего в безопасное место, вызвать врача, оказать первую помощь.

5.12. Принять меры по эвакуации людей и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим;

5.13. Принять меры к сохранению обстановки на рабочем месте в том виде, в каком она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью работающих и не приведет к более тяжелым последствиям.

С инструкцией по охране труда для техника по монтажу, наладке и обслуживанию охранно-пожарной сигнализации  ознакомлен,  копия инструкции получена:

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

С инструкцией по охране труда для техника по монтажу, наладке и обслуживанию охранно-пожарной сигнализации  ознакомлен,  копия инструкции получена:

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)