УТВЕРЖДЕНО:

Директор ООО «»

«___»______________ ______ г.

ИНСТРУКЦИЯ №08/15ОТ

По охране труда для техника по обслуживанию охранной сигнализации

1.    ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1.    К работам в качестве техника  по обслуживанию охранной сигнализации  допускаются лица не моложе 18 лет, признанные годными к производству медицинским освидетельствованием, имеющие производственный стаж на указанных работах не менее одного года, прошедшие обучение и проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда, в том числе и настоящей инструкции, а также имеющие удостоверение на право производства этих работ, получившие инструктаж на рабочем месте по безопасности при выполнении работ.

1.2.    Техник по обслуживанию охранной сигнализации  обязан:

1.2.1.    Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

1.2.2.    Знать устройство мегаометра, топоизмерительных клещей, вольтметра, переносных трансформаторов напряжения, неисправности этих приборов и способы их устранения;

1.2.3.    Знать и соблюдать правила по охране труда при работах на предприятиях, занимающиеся охранной деятельностью, в объеме выполняемых обязанностей, ежегодно подтверждать III группу по электробезопасности;

1.2.4.    Знать порядок проверки и пользования ручным механическим и электроинструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ (стремянки, лестницы и др.), средствами защиты (диэлектрические перчатки и ковры, инструмент с изолирующими рукоятками, индикаторы напряжения, защитные очки);

1.2.5.    Выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по эксплуатации оборудования или должностными инструкциями, утвержденными администрацией предприятия, и при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны;

1.2.6.    В электроустановках проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения, исправность которого перед применением должна быть установлена посредством предназначенных для этой цели специальных приборов.

1.2.7.    Знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях;

1.2.8.    Соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

1.3. Техник по обслуживанию охранной сигнализации в своей работе должен использовать следующие СИЗ:

- костюм хлопчатобумажный;

- ботинки кожанные;

- перчатки диэлектрические;

- рукавицы комбинированные;

- очки защитные.

1.4.    При проведении замеров на токоведущих частях линий электросвязи возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

-    опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека, электрического удара;

-    пониженной влажности воздуха и повышенной температуры;

-    недостаточной освещенности рабочей зоны;

-    опасности возникновения пожара;

-    падение с высоты персонала при работах на стремянках и лестницах;

-    падение предметов с высоты (инструмента, элементов оборудования).

1.5.    О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно извещает непосредственного руководителя.

1.6.    За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным кодексом законов о труде Российской Федерации.

2.    ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.Надеть и тщательно заправить установленную по действующим нормам специальную одежду, не допуская свисания концов и стеснение при движении.

2.2.    Проверить и убедиться в наличии и исправности закрепленного инструмента, измерительных приборов, приспособлений по обеспечению безопасного производства работ, средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения.

2.3.    Проверить состояние общего и рядового освещения.

2.4.    Не производить каких-либо работ по ремонту приспособлений, инвентаря и другого, если это не входит в круг обязанностей работника.

2.5.    Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, доложить старшему смены для принятия мер к их полному устранению.

2.6.    Расположить инструмент на рабочем месте с максимальным удобством для пользования, не допуская наличия в зоне работы лишних предметов.

2.7.    Проверить наличие аптечки 1-ой медицинской помощи.

3.    ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.2.    Работать только в исправной и тщательно подогнанной спецодежде и спец. обуви и применять индивидуальные средства защиты, положенные на рабочем месте по действующим нормам.

3.3.    При работе с мегаометром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, запрещается. После окончания работы, необходимо снять остаточный заряд с проверяемого оборудования посредством его кратковременного заземления.

3.4.    Устанавливать стремянку необходимо прочно, проверив устойчивость ее перед подъемом. Стремянки высотой от 1,3 м должны быть оборудованы упором. Применение металлических лестниц при производстве замеров запрещается.

3.5.    Работать с двух верхних ступеней лестниц-стремянок, не имеющих перил или упора, а также находиться на ступеньках более чем одному человеку запрещается.

3.6.    При измерении электроизмерительными клещами должны применяться клещи с амперметром, установленном на их рабочей части.

3.7.    Измерение производить в диэлектрических перчатках, галошах, очках. Измерение на шинах должно проводиться с пола, специальных подмостей, стремянок.

3.8.    Присоединение и отсоединение измерительных приборов, требующих разрыва электрической цепи, должно проводиться при полном снятии напряжения.

3.9.    Вольтметры, переносные трансформаторы напряжения допускаются присоединять и отсоединять под напряжением при соблюдении правил.

3.10.    При работах с трансформатором напряжения сначала должна быть собрана вся схема по низшему напряжению, а затем произведено подключение трансформатора со стороны высокого напряжения. Работу производить в диэлектрических перчатках и галошах или стоя на изолирующей подставке.
3.11.    Провода для присоединения переносных приборов должны быть одножильными и многопроволочными с изоляцией, соответствующей напряжению сети и сечением не менее 2,5 мм2.

3.12.    Перед стойками оборудования, которые имеют напряжения свыше 42В переменного тока и 110В постоянного, должны быть положены диэлектрические ковры.

3.13.    На всех кожухах и крышках оборудования, закрывающих контакты с напряжением 42В переменного тока, должен быть нанесен знак электрического напряжения для предупреждения обслуживающего персонала об опасности поражения электротоком.

3.14.    Металлические корпуса измерительных приборов и кожухи трансформаторов должны быть заземлены.

3.15.    Устранение повреждений и ремонт на оборудовании необходимо производить при полном снятии напряжения с оборудования.

Схемы сигнализации  следует собирать при снятом напряжении.
3.16.    Применяемый переносной электроинструмент (паяльник, понижающий трансформатор) должен быть испытан, и иметь инвентарный номер, систематически и своевременно проверяться и ремонтироваться.

3.17.    При внешнем осмотре электроинструментов и приборов необходимо обратить внимание на целостность изоляции проводов, отсутствие оголенных токоведущих частей.

3.18.    Проверка на отсутствие замыкания на корпус и состояние изоляции должны производиться специально назначенным лицом не реже 1 раза в 6 месяцев.
3.19.    Проход между лицевой стороной токораспределительного оборудования должен быть не менее 1,2м. В проходе не должно находиться посторонних предметов.

3.20.    Со стороны открывающихся дверей шкафов питания и около распределительного щита должны быть положены диэлектрические коврики.

3.21.    Длина шлангового провода для подключения понижающего трансформатора к сети не должна превышать 2 м.

3.22.    Корпуса переносных бытовых и измерительных приборов, понижающих трансформаторов, дисплеев и печатающих устройств на напряжение 220В должны быть заземлены.

3.23.    Для пайки следует применять электропаяльники на напряжение не выше 42В.

3.24.    Пользоваться надо подсветками на 60В постоянного напряжения и не выше 42В переменного при условии, что корпус подсветки выполнен из изоляционного материала и имеет защитный экран.

4.    ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Каждый работник, обнаруживший нарушения требований настоящей инструкции и правил по охране труда или заметивший неисправность оборудования, представляющую опасность для людей, обязан сообщить об этом непосредственному руководителю.

В тех случаях, когда неисправность оборудования представляет угрожающую опасность для людей или самого оборудования, работник, ее обнаруживший, обязан принять меры по прекращению действия оборудования, а затем известить об этом непосредственного руководителя. Устранение неисправности производится при соблюдении требований безопасности.

4.2.    Если во время работы произошел несчастный случай, необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, доложить о случившимся своему непосредственному начальнику и принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если это не сопряжено с опасностью для жизни и здоровья людей.

4.3.    При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока, в случае работы на высоте принять меры, предупреждающие его от падения. Отключение оборудования произвести с помощью выключателей, разъема штепсельного соединения, перерубить питающий провод инструментом с изолированными ручками. Если отключить оборудование достаточно быстро нельзя, необходимо принять другие меры к освобождению пострадавшего от действия тока. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электроток, при этом оказывающий помощь должен встать на сухое, не проводящее ток место, или надеть диэлектрические перчатки.

4.4.    При возникновении пожара в техническом помещении следует немедленно приступить к его тушению имеющимися средствами (углекислотные огнетушители, асбестовые покрывала, песок) и вызвать пожарную часть.

4.5.    При обнаружении постороннего напряжения на рабочем месте необходимо немедленно прекратить работу и выяснить причину.

4.6.    При прекращении электропитания во время работы с электроинструментом или перерыве в работе электроинструмент должен быть «Отключен от электросети».

5.    ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.2.    Необходимо привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления.

5.3.    Сообщить старшему смены обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых к их устранению

5.4.    Спецодежду  нужно убрать в специально отведенное место.

5.5.    Необходимо тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, хорошо прополоскать рот. В случае выполнения работ, связанных с пайкой сплавами, содержащими свинец, обязательно перед мытьем рук произвести нейтрализацию свинца 1% раствором уксусной кислоты или пастой ОП-7.

С инструкцией по охране труда для техника по обслуживанию охранной сигнализации, ознакомлен,  копия инструкции получена:

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

С инструкцией по охране труда для техника по обслуживанию охранной сигнализации, ознакомлен,  копия инструкции получена:

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)

___________ ______________________________ _______________ «____»________________ _____ г.

(организация)                             (ФИО)                                                      (подпись)                                                (дата)